## Slide 1
Stos technologiczny
Symulator respiratora — architektura wielowarstwowa
F
Frontend (Student + Trainer UI)
React 18 + TypeScript
Vite 7 — bundler i dev-server
Tailwind CSS — stylizacja utility-first
Recharts — wykresy czasu rzeczywistego (50 Hz)
React Router (panel instruktora)
react-simple-keyboard (klawiatura ekranowa)
B
Backend
NestJS 10 — modułowy framework Node.js
TypeScript + class-validator (walidacja DTO)
WebSocket (ws) — telemetria 50 Hz / 2 Hz
REST API (Express pod NestJS)
TypeORM + SQLite — sesje, scenariusze, historia
Jest — testy jednostkowe
H
Warstwa sprzętowa
Raspberry Pi 4B + wyświetlacz dotykowy 7"
Enkodery obrotowe KY-040 (GPIO, biblioteka pigpio)
Chromium w trybie kiosk — wygląd realnego urządzenia
Node.js 20+ uruchamiany lokalnie na RPi
N
Sieć i wdrożenie
hostapd — Raspberry Pi jako Access Point Wi-Fi
dnsmasq — DHCP + DNS lokalny
Architektura Master–Klient (1 serwer, N stanowisk)
Pełna autonomia — bez internetu i zewnętrznej sieci
1 / 2

## Slide 2
Silnik fizyko-matematyczny
Symulacja fizjologii oddechu w czasie rzeczywistym (50 Hz)
Model trójrezystorowy płuc (analogia RC)
R — opór dróg oddechowych pacjenta (tchawica, oskrzela) Rin — opór zaworu wdechowego respiratora Rout — opór zaworu wydechowego respiratora C — podatność (compliance) pęcherzyków płucnych Pmus — ciśnienie mięśni oddechowych pacjenta (sin²)
Pp = (V/(R·C) + Pin/Rin − Pmus/R) / (1/R + 1/Rin + 1/Rout)
Metoda numeryczna i realizm sygnału
Runge-Kutta 4. rzędu — całkowanie objętości w 4 punktach pośrednich
Krok czasowy DT = 0,02 s (50 Hz, < 10 ms budżet)
Filtr EMA (α = 0,25) na ciśnieniu i przepływie
Biały szum zaworów dodawany do przepływu
Efekt servo: − Pmus · 0,3 na czujniku ciśnienia
Pmax wyznaczane z parametru P0.1 (napęd oddechowy)
Pozostałe równania silnika
Ciśnienie mięśni oddechowych (przepona):
Pmus = Pmax · sin²(π·t / Ti)
Amplituda Pmax z napędu oddechowego P0.1:
Pmax = P0.1 / (1 − e^(−k(fv + 4·P0.1)/10))
Częstość pacjenta i docelowy przepływ (VC):
fv = 60 / Tcykl · Qvc = VT / Ti
Źródła — model trójrezystorowy
1. Davies J., Pratt E., Rackley C.R. (2026) Correction of Patient–Ventilator Discordance Respiratory Care. DOI: 10.1177/19433654261245215 2. Pulse Physiology Engine (2023) Dynamic Mechanical Ventilator Model — PMC10224749 3. Bates J.H.T. — Linear single-compartment model Equation of motion: P = R·V̇ + V/C Frontiers in Physiology (2022) — fphys.2022.984286
2 / 2